浅析ETCR9000高低压钳形电流表使用方法及性能特点

ETCR9000高低压钳形电流表具自动插拔功能，专为测量高压电流而精心设计制造的，采用新CT技术及掩膜数字集成技术，由专用钳形电流表配高压绝缘杆组成。若不使用绝缘杆，还可以当作高精度低压钳形电流表、漏电流表使用，能准确测出0.1mA～1000A的电流或漏电流。

ETCR9000高低压钳形电流表钳头与引导区创新的一体化设计，确保了常年无间断测试的高精度、高可靠性、高稳定性。ETCR9000高低压钳形电流表连接绝缘杆，可用于60KV以下的高压线路电流测量，在线电流测量，还具有峰值保持、数据保持、数据存储、红外传输等功能，其专用钳形电流表通过按压或退拔绝缘杆能方便钳夹或撤离被测导线，省时快捷，广泛应用于变电站﹑发电厂﹑工矿企业以及检测站﹑电工维修部门进行电流检测和野外电工作业等。也可以当高低压变比测试仪使用，即分别测出一次回路与二次回路的高低压电流，再人工计算就能得出高低压的变比。绝缘杆轻便，具有防潮﹑耐高温﹑抗冲击﹑抗弯﹑高绝缘、可伸缩等特点。

ETCR高低压钳形电流表型号类别：

| 型 号 | 名 称 | 量 程 | 分辩率 | 钳口尺寸 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETCR9000 | 高低压钳形电流表 | AC 0.00mA～1200A | 0.01mA | φ48mm |  |
| ETCR9000B | 无线高低压钳形电流表 |  |  |  | 无线传输 |
| ETCR9000S | 便携式高低压钳形电流表 |  |  |  |  |
| ETCR9100 | 高低压钳形电流表 | AC 0.00mA～600A | 0.01mA | φ33mm |  |
| ETCR9100B | 无线高低压钳形电流表 |  |  |  | 无线传输 |
| ETCR9100S | 便携式高低压钳形电流表 |  |  |  |  |
| ETCR9200 | 高低压钳形电流表 | AC 0.00mA～1000A | 0.01mA | φ68mm |  |
| ETCR9200B | 无线高低压钳形电流表 |  |  |  | 无线传输 |

二．技术规格

| 功 能 | 高压交流电流测量，低压交流电流、漏电流测量，在线交流电流监测 |
| --- | --- |
| 电 源 | DC6V 碱性干电池（1.5V AAA×4） |
| 测量范围 | 0.01mA～1200A（50/60Hz自动） |
| 分 辨 力 | 0.01mA |
| 测试精度 23℃±5℃，80%RH以下 | 0.01mA～299mA: ±1%±3dgt |
|  | 0.30A～9.99A: ±1.5%±5dgt |
|  | 10.0A～199.9A: ±2%±5dgt |
|  | 200A～399A: ±2.5%±5dgt |
|  | 400A～600A: ±3%±5dgt |
|  | 601A～1200A: ±4%±5dgt |
| 仪表质量 | 检测仪：约335g（含电池），仪表总质量：约2.5Kg（含绝缘杆和电池） |
| 仪表尺寸 | 宽高厚：76mm×255mm×31mm |
| 钳口尺寸 | φ48mm |
| LCD尺寸 | 47mm×28.5mm |
| 显示模式 | 4位LCD显示，背光功能，适合昏暗场所 |
| 采样速率 | 约2次/秒 |
| 测试方式 | 钳形CT，积分方式 |
| PEAK保持 | 自动保持高处的测试值，通常测试模式下长按PEAK键至PEAK灯亮，即开启PEAK保持功能 |
| 数据保持 | 通常测试模式下按HOLD键保持数据，“HOLD”符号显示 |
| 数据存储 | 99组，存储过程中“MEM”符号指示，“FULL”符号闪烁表示存储已满 |
| 数据查阅 | “MR”符号指示，能上下翻阅所存数据 |
| 溢出显示 | 超量程溢出功能：“OL A”符号显示 |
| 自动关机 | 开机约15分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗 |
| 电池电压 | 当电池电压低于4.8V时，电池电压低符号显示，提醒更换电池 |
| 线路电压 | 60KV以下线路测试（带5节绝缘杆操作） |
| 工作温湿度 | -25℃～40℃； 80%Rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃～60℃； 70%Rh以下 |
| 绝缘杆尺寸 | φ32mm，1m/节（5节） |
| 绝缘强度 | AC 100kV/rms (第5节绝缘杆与高压电流钳钳芯之间) |
| 结 构 | 防滴漏Ⅱ型 |
| 换 档 | 0.01mA～1200A全自动换档 |
| 随机附件 | 钳表：1件；绝缘杆（1米）：5个；电池LR03：4个；布包：1件 |

三．现场应用

尊敬的用户：

感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有交直流分压器,升流器,介质损耗测试仪,互感器伏安特性综合测试仪等等，您如果对我们的产品有兴趣，咨询。谢谢!